## Slide 1: Rrjeta kompjuterike
Dizajnimi i rrjetës kompjuterike me Cisco Packet Tracer
Rinor Ukshini 170716100007
Rina Bunjaku 170714100023

## Slide 2: Cisco packet tracer
Cisco Packet Tracer 7.2.1 nga Cisco Systems është në dispozicion për shkarkim dhe instalim
VEGLAT E PERDORIMIT NE PROJEKT
    ROUTER 2911
      SWITCH 2860
        PC,PRINTERM.WI-FI

## Slide 3: Cisco router 2911
Routeri i Integruar i Shërbimeve të Cisco 2911 (ISR) ofron shërbime të sigurta të të dhënave, zë, video dhe shërbime aplikimi.
Veçoritë kryesore përfshijnë:
    Siguria
    Zeri
    3 porta Ethernet të integruar 10/100/1000 (vetëm RJ-45)
    1 slot për modulin e shërbimit
    4 zgjerime me shpejtësi të lartë WAN interface card slots

## Slide 4: Perdorimi i routerit
Lidhja e routereve eshte bere ne menyre serike duke perdorur kabllo Serial DTE.
Konfigurimi i tyre eshte bere me ip adressa te klases A
Pamja ne Packet Tracer e routereve
Pamja fizike e Cisco Router 2911

## Slide 5: Ip adresimi
Per te komunikuar dy kompjutere ne rrjetet e sotme TCP/IP ata duhet te jene ne gjendje qe ta idenktifikojne dhe ta lokalizojne njeri- tjetrin ne ate rrjet.Kjo realizohet duke i’u caktuar atyre IP adresa te cilat jane adresa logjike e protokollit IP(Internet Protocol).
Klaset e IP Adresave private jane:
Adresat e klases A : 10.0.0.1-10.255.255.254,maska 8 biteshe
Adresat e klases B : 172.16.0.1-172.31.255.254,maska 12 biteshe
Adresat e klases C : 192.168.0.1-192.168.255.254,maska 16 biteshe

## Slide 6
IP Adresa | Subnet Mask
192.168.5.15 | 255.255.255.0
Nje Subnet Mask është një numër që përcakton një sërë adresash IP të disponueshme brenda një rrjete. Një maskë e vetme subnet kufizon numrin e IP-ve të vlefshme për një rrjetë të caktuar. Subnet maskat e shumta mund të organizojnë një rrjet të vetëm në rrjete më të vogla (të quajtura subnetworks ose nënrrjeta).
IP adresat e nenrrjeteve gjithashtu ndahen ne klasa:
A : 255.0.0.0
B : 255.255.0.0
C : 255.255.255.0

## Slide 7
Switch-at e serisë 2960-X dhe XR përfshijnë konfigurime që përshtaten në çdo rrjet ndërmarrjeje.
Cisco Catalyst 2960 Series ofron shtresa 2 Ethernet swticha për të ofruar shërbime të zgjeruara LAN në degë ose në zyrat e largëta.
PERDORIMI I SWITCH
Pamja ne Packet Tracer e switchave

## Slide 8
Switch-at jane lidhur se bashku me routeret me lidhjen Copper Straight-Through.
Switchat ne mes vete jane lidhur duke perdorur lidhjen Copper
Cross-Over.
Pamja fizike e Cisco Switch 2960

## Slide 9: Perdorimi i printerit
Një printer rrjeti është një printer që është i arritshëm nga lidhja e rrjetit, duke e bërë të përdorshëm nga kompjuterë të tjerë të lidhur në rrjet.
Pamja ne Packet Tracer e printereve
Pamja fizike e printereve

## Slide 10: Perdorimi i servereve
Në degën kryesore eshte konfiguruar Web Serveri dhe DNS Serveri.
Funksioni i Web Server eshte qe te siguroje një ndërfaqe të qëndrueshme për përdoruesit dhe aplikacionet duke zbatuar mbështetjen për HTTP.
Pamja ne Packet Tracer e serverëve

## Slide 11: Perdorimi i servereve
Domain Name System (DNS) është një bazë të dhënash e shpërndarë në të cilën ju mund të maponi emrat e hostit në adresat IP nëpërmjet protokollit DNS nga një server DNS. Çdo adresë IP unike mund të ketë një hostname të lidhur.
Pamja fizike e serverëve

## Slide 12: Perdorimi i wireless router
Një Wireless Router, i quajtur gjithashtu router Wi-Fi, kombinon funksionet e rrjetit të një pike aksesi pa tel(wireless access point) dhe një router. Një router lidh rrjetet lokale me rrjetet e tjera lokale ose në internet. Një pikë aksesi pa tel(wireless access point) i lidh pajisjet në rrjet me valë, duke përdorur frekuencat e radios në frekuencat 900 MHz dhe 2.4, 3.6, 5 dhe 60 GHz.
Pamja ne Packet Tracer e Wireless Router
Pamja fizike e Wireless Router

## Slide 13: Wireless router
Per konfigurimin e Wireless Router-it perdoren komandat
UP>enable
UP#configure terminal
UP(config)#interface fastethernet 0/1
UP(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
UP(config-if)#no shutdown
UP(config-if)#end
UP#
UP#copy running-config startup-config

## Slide 14: VLAn
Një LAN virtuale (Local Area Network) është një nën-rrjet logjik që mund të grupojë së bashku një koleksion të pajisjeve nga LAN të ndryshme fizike. Rrjetet kompjuterike më të mëdha të biznesit shpesh vendosin VLAN-të për të ri-ndarjen e rrjetit të tyre për menaxhim të përmirësuar të trafikut.
Çdo VLAN krijon domenin e vet të transmetimit. Komunikimi në mes të dy VLAN mund të ndodhë vetëm përmes një router që është i lidhur me të dyja. VLANs punojnë sikur ato të jenë krijuar duke përdorur switcha të pavarur.

## Slide 15: Vlan
Topologjia e VLAN
Pamja ne Packet Tracer e VLAN

## Slide 16: VLAn
Per konfigurimin e VLAN ne switch dhe verifikimin e VLAN perdoren komandat:
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#name fakulteti
S1(config-vlan)#vlan 20
S1(config-vlan)#name studenti
S1(config-vlan)#vlan 30
S1(config-vlan)#name financa
S1(config-vlan)#vlan 99
S1(config-vlan)#name menaxhmenti
S1(config-vlan)#end
S1#show vlan brief

## Slide 17: Faleminderit për vëmendjen